## Slide 1: HEC-FDA 1.4
Software aggiornato nel 2014 dalla U.S. Army Corps of Engineers’

## Slide 2: Funzionamento
Il software: 1) richiede, per l’analisi, informazioni idrogeologiche ed economiche;
2)Da gli strumenti per visualizzare dati e soluzioni;
3) Valuta i danni che si spettano e gli equivalenti;
4) Calcola una fascia di affidabilità per la quale si presentano i danni calcolati, sia per difetto che per eccesso;
5) Implementa le procedure di analisi del rischio;
Il programma ha la capacità di analizzare la situazione anche durante la fase di costruzione di un dato progetto, per cui bisogna inserire tutte le informazioni di svolgimento ed evoluzione attesi con le loro probabilità.

## Slide 3: Scopo e finalità
Serve per analizzare per via ingegneristica ed economica la formulazione e valutazione di un piano di gestione per il rischio alluvioni; cioè gestisce il rischio di alluvione presente in una data zona.
Serve soprattutto per identificare quale sia il miglior piano di gestione per la zona studiata per limitare i danni.
In esso si possono studiare diverse pianificazioni, contemporaneamente, per vedere quale funziona meglio per la situazione studiata;
Fa lavorare assieme la branca ingegneristica con quella economica.
Esempio di risultato ottenuto per i
Danni attesi in una zona per ogni tipologia
di costruzione

## Slide 4: Ente/autore sito
Installato da U.S. Army Corps of Engineers’ Hydrologic Engineering Center (HEC)
Il software si può trovare al link:
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-fda/
E il download si può effettuare da:
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-fda/downloads.aspx

## Slide 5: Dati richiesti per il funzionamento
I primi dati richiesti sono: numero e nome dei bacini idrici presenti nella zona studiata, la “pericolosità” di ognuno di questi corpi, la situazione da studiare (se con interventi o meno) e l’intervallo di tempo su cui si effettua lo studio. Il tutto si trova nella sezione configure del menu principale

## Slide 6
Poi vengono richiesti i dati idrogeologici
Normalmente in questa sezione si immettono 8 possibili profili di superficie, con la loro corrispondente probabilità, per ogni ruscello e si mettono in relazione con i vari livelli di danno già posti prima nella descrizione. Poi si possono introdurre altre informazioni sulla probabilità di superare il valore massimo di piena, oppure della capacità di regolazione dell’acqua, oppure sugli argini del bacino.

## Slide 7
L’ultima fase è quella di introdurre i possibili danni economici che si possono presentare per colpa di un’alluvione. Importante in questo passaggio è quello di raggruppare costruzioni e/o altre strutture in categorie simili per descrivere il loro danno (es. residenziale, industriale, zona aperta, zona pubblica..)
Introducendo anche il valore del danno apportato per colpa dell’alluvione. Per ogni tipologia di luogo bisogna poi specificare il suo tipo di occupazione sul terreno (se ha una cantina, un monolocale, ha il basamento rialzato) e poi metterlo in relazione con la percentuale di danni che può presentare ogni tipologia di edificio per ogni tipo di alluvione
Nel programma è attivo in default il modulo senza progetto mentre se si vuole operare con la costruzione di un nuovo edificio bisogna introdurre un nuovo structure module dalla tendina economics.
Infine il tutto, della parte economica si conclude creando degli agglomerati di stesse strutture dicendo quanto distano dal bacino idrico con tutte le loro caratteristiche di danno e di tipologia di case e/o edifici; questo è possibile nella sezione Structure Inventory

## Slide 8
Nella tendina Evaluation si può infine vedere il risultato dello studio effettuato per le due tipologie di analisi e vedere i risultati questo ovviamente dopo aver controllato di aver immesso tutte le informazioni basiche per poter far funzionare il programma.
Tabella che si trova nella tendina evaluation sotto l’opzione results e che bisogna
Compilare per poter vedere l’analisi fatta dal programma
Compilando questa tabella si riescono a vedere i risultati in diversi modi e applicando diverse tipologie di calcolo.
È possibile avere il calcolo di altri risultati per calcolare i danni “precisi” annuali e l’efficacia del progetto.
Tutti i risultati vengono riportati in tabelle e si possono trasferire su un formato report.

## Slide 9: Hardware e software richiesti
Il programma lavora su Windows 7, sia 32-bit che 64-bit;
Il software non è disponibile in nessuna versione, anche precedente, per altri software al di fuori di Windows;
Oltre alla versione 1.4 sono presenti la versione 1.2.5 e la 1.2.4, sempre per Windows.

## Slide 10: Semplicità e utilità
Il programma non è sicuramente semplicissimo da poter utilizzare, vista la quantità delle informazioni che bisogna ottenere prima di poter far funzionare il programma;
È molto utile nella visione di progetti futuri ed è molto utile quando idrologi e economisti lavorano insieme;
Il manuale per l’utilizzo è disponibile al link, in inglese:
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-fda/documentation/CPD-72_V1.4.pdf